# Насос вакуумный КО-505

## Назначение насоса КО-505

Насос вакуумный КО-505 пластинчато-роторный предназначен для создания вакуума в цистернах ассенизаторских машин на базе шасси ЗИЛ, УРАЛ, МАЗ, КАМАЗ. Насос КО-505 работает при температуре окружающего воздуха от -20 до +40 Сº, что позволяет эксплуатировать его почти круглый год на всей территории России. С помощью разряжения, создаваемого вакуумным насосом, происходит заполнение и опорожение цистерны. Насос КО-505 является главным элементом оборудования ваккумных машин КО-505А, КО-515А, КО-520.

Насос КО-505 состоит из: чугунный корпус с ребрами охлаждения, две крышки корпуса, два подшипника, ротор и шесть текстолитовых лопаток. В корпусе имеются отверстия для принудительной смазки насоса. На корпусе насоса крепится система смазки, которая смазывает подшипники и всасывющую полость насоса. Количество подаваемого масла регулируется регулировочными винтами.

Маркировка: Насос КО-505А 0215100 левое вращение ротора, Насос КО-505А 0215100-02 правое вращение ротора.

## Эксплуатация насоса КО-505

При эксплуатации насоса необходимо соблюдать следующие правила:

-Содержать насос КО-505 в чистоте;

-Не допускать нагрев корпуса насоса более 80°C;

-Производить периодическую промывку системы смазки и заполнять её чистым отфильтрованным маслом К-12 ГОСТ 10877-76

-Постоянно следить за расходом масла через масленки. При нормальной работе насоса, расход масла составляет 12 капель в минуту каждой капельницей, что составляет 120 г/час всеми капельницами.

## Характеристика насоса КО-505

| Потребляемая мощность, кВт | 9,0 ± 0,6 |
| --- | --- |
| Производительность при P = 0,куб.м./час | 310,0 ± 20,0 |
| Номинальная частота вращения ротора, об/мин | 1150 |
| Вращение ротора | Правое или левое |
| Максимальное разряжение, МПа | 0,085 |
| Рабочее давление, МПа, не более | 0,06 |
| Температура насоса, ºС, не более | 80 |
| Коэффициент полезного действия | 0,8-0,9 |
| Масса, кг, не более | 110 |
| Габаритные размеры см, не более -длина -ширина -высота | 52 30 29 |

## Возможные неисправности насоса КО-505

| Наименование неисправности | Вероятная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| Ротор насоса вращается туго | Насос неправильно собран | Разобрать насос, промыть и собрать |
| Падение производительности насоса | Износ лопаток ротора или западание лопаток из-за загрязнения | Заменить лопатки. При западании промыть пазы и лопатки и собрать. |
| Стук в насосе | Износ подшипников. Западание лопаток в пазах. На внутренней поверхности корпуса появились следы от лопаток глубиной до 2 мм. | Заменить лопатки. Заменить подшипники. Заменить корпус. |
| Нагрев корпуса насоса свыше нормы (на 80ºC выше температуры окружающей среды) | Отсутствие смазки. Загрязнение насоса. | Наполнить систему смазки. Разобрать насос, промыть детали, собрать насос. Очистить трубопровод от пыли и грязи |
| Не поступает масло из системы смазки через капельницу в насос. | Подсос воздуха в соединении капельниц. Попадание грязи. | Подтянуть соединение капельниц. Продуть капельницу сжатым воздухом. |
| Насос КО-505 создает недостаточное разряжение (менее 0,08 МПа) | Неплотное соединение трубопровода. Западание лопаток в пазах ротора насоса. Трение ротора о крышку насоса. | Подтянуть соединение. Вынуть ротор, промыть пазы, лопатки и собрать насос. |